Koncepcja systemu CCTV

1. Przedmiot

Przedmiotem projektu jest montaż Systemu Monitoringu Wizyjnego – CCTV na I piętrze oraz głównej klatce schodowej Pałacu, wraz z niezbędnymi elementami systemu.

Projekt instalacji telewizji obserwacyjnej przewiduje montaż:

- kamery kopułowe wewnętrzne – 10 sztuk,

- uchwyty do kamer – 10 sztuk,

- rejestrator – 1 sztuka,

- zasilacz – 2 sztuki,

- dysk twardy – 1 sztuka,

- materiały pomocnicze wg potrzeb – 1 komplet.

Lokalizację kamer wskazano w załączniku nr 1.

Wykonanie sieci szkieletowej IP w oparciu o transmitery sieciowe lub zamienne urządzenia bezprzewodowe.

2. Charakterystyka zastosowanych elementów systemu.

Na obiekcie proponuje się zastosować system oparty o następujące elementy:

Kamera IP wewnętrzne w obudowie kopułowej, co najmniej o parametrach technicznych: rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE – 10 sztuk

Uchwyt ścienny do kamer kopułowych, oddzielnie lub w zestawie z kamerami– 10 sztuk

Rejestrator NVR, co najmniej o parametrach technicznych: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385×315×52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC – 1 sztuka

Zasilacz UPS UT2200E-FR/UPS 2200 VA   1320 W – 2 sztuki, czas podtrzymiania min. 1h

Dedykowany dysk twardy co najmniej 4 TB – 1 sztuka, czas archiwizacji min. 30 dni, zadania to:

- Obsługa kamer Megapikselowych

- Zintegrowany system podglądu, odtwarzania i zarządzania

- Retransmisja strumienia video do innej sieci (np. Internetu)

- Odtwarzanie archiwum: lokalne, zdalne

- Wyszukiwanie według stanu, zdarzenia, czasu, itp.

- Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika

- Różne tryby wyświetlania

- Zarządzanie wieloma kanałami

- Nagrywanie wg. zdarzeń, harmonogramu

- Szeroki wybór uprawnień dla użytkowników

-Wyskakujące okienka z informacją alarmową

- Monitorowanie stanu sieci

- Obsługa zapisu na dyskach sieciowych

- Sterowanie kamerami IP PTZ za pomocą: myszki, klawiatury komputerowej

materiały pomocnicze:

Switch 9-portowy S98 dla 8 kamer IP – 2 sztuki

Przewód UTP 5e karton 305m – 2 opakowania

koryta kablowe – przewiduje się zużycie 600 mb

złączki, kołki, wkręty, flopy, taśma izolacyjna, opaski, uchwyty i inne.

Robocizna (montaż, konfiguracja, programowanie, uruchomienie, szkolenie).

3. Montaż Systemu Telewizji Obserwacyjnej, CCTV

Projekt przewiduje montaż 9 kamer w pomieszczeniach na I piętrze Pałacu oraz 1 kamerę na głównej klatce schodowej prowadzącej na I piętro. Lokalizacja kamer została przedstawiona w załączniku nr 1.

Przesył strumienia wideo z kamer do rejestratora należy przeprowadzić za pomocą transmiterów sieciowych bądź bezprzewodowo z wykorzystaniem anten.  Po montażu należy ustawić ostrość i zakres obserwacji obiektywu.

3.1 Zasilanie kamer

Wszystkie kamery zasilane są napięciem 12VDC.

3.1 Oprzewodowanie systemu

Do przesyłania sygnału z kamer do rejestratora należy zastosować przewód F/FTP kat. 5e, zasilanie kamer wewnętrznych PoE . Dopuszcza się zastosowanie urządzeń bezprzewodowych, do których należy doprowadzić zasilanie 230V AC. Zaleca się montaż przewodów w przestrzeni poddasza (nad I piętrem). Trasy przewodów oraz sposób ich montażu dostosować do sytuacji na obiekcie.

4. Rejestracja obrazów, obsługa systemu

Obraz ze wszystkich kamer archiwizowany będzie na rejestratorze NVR, który umieszczony zostanie na Plebanii w Pałacu, na poziomie parteru-Kancelaria Parafii.